## Slide 1
电力现货实战型交易策略

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1 集中式现货市场的典型设计
4 发电企业现货市场交易策略
2 典型省份电力现货市场设计
5 售电公司现货市场交易策略
8 量化交易在电力现货的实践
7 试结算案例分析
6 中长期合约交易策略
3 电力市场的经济学原理

## Slide 3
电力系统的特点： 电能无法低成本、大规 模储存， 因此发、输、 配、用须同时完成， 且 必须保证发用实时平衡 因此交易之后无法立刻交割
日内市场：对上述条件进行滚动微调
实时市场+辅助服务市场：保证发用实时平衡
日前市场：基本确定运行日的负荷需求、开机
机组出力水平、电网运行边界条件等交割条件
电力现货市场与一般现货市场的区别
一手交钱， 一手交货， 实物交割
一般现货市场

## Slide 4
负荷调整 需求上报
$
分布式电源及储能 电力用户
需求侧响应
需求侧上报
电网企业 交易中心
现货价格大幅波动
要求用电侧用能精细化
调峰调频电厂
电力用户 | 源随荷动 | 电网企业 | 预测用 电量 | 调峰调频电厂 电量偏差调整，成 本由发电企业分担 发电厂
日前市场： 12：00前交易第二天的电力
日内市场：交易当天的电力，实际交割前1-2小时关闸 辅助服务市场： 出现发用电量不平衡时， 向市场主体购买调频和容量备用服务
实时市场： 申报以5分钟为频率的负荷曲线和价格，交割前1小时关闸， 中标结果为需要执行的发电计划
现货市场
电力现货交易给调度模式带来的转变
转
变
现货市场模式
目前模式
售电公司
发电厂

## Slide 5
输电线路与断面
母线
母线
母线
~
~
母线
母线
母线
≈ 母线：发电机组输出通过主变升压连接母线，物理概念
≈ 节点：市场概念，代表一组母线（忽略这些母线之间的堵塞）
≈ 线路：连接两个母线的物理线路
≈ 断面：两个节点之间所有线路连接的集合
断面
输电线路
输电线路
电网中的节点
母线与节点
~
~
负荷
负荷
负荷
负荷
电源
电源
电源
电源
节点
节点

## Slide 6
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
一般现货市场交易结算的地点要素
$
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
节点
辅助服务按安全域交易结算
电能量按节点交易结算
整个区域网
节点
lul

## Slide 7
节点 节点 节点 节点 节点 经常堵塞 节点 节点 节点 ~ | 机组故障或 负荷急升
节点
节点
节点
为什么按安全域设置备用需求？
提供备用的电源
整个区域网

## Slide 8
基于申报信息以及电网运行边界条件， 采用安全约束机组组合（SCUC）和安全约束经济调度（SCED）程序进行优化计算， 出清得到日前市场交易结果。简单而言，在保证电网安全的前提下，优先调用系统中报价最为便宜的机组，直至满足负荷需求。
电力现货市场价格随着负荷需求、电网约束以及电源参与类
型等因素变化而变化。并由于这些因素的不确定性，导致电 力现货价格的大幅波动和跳跃。
现货市场的出清机制
发电侧单边报价 或 发用两侧报价

## Slide 9
在满足当前输电网络设备约束条件和各类其他资源工作特点的情况下，在节点增加单位负荷需求时的边际成本。
有效反映电力商品时间、空间价值；在短期有效引导用电行为，在长期指引电网公司合理规划输电资源；节点电价机制是 最为成熟的考虑安全约束的价格机制。
反映系统网损的价格，输配 电价中已考虑网损，节点电 价中不考虑网损。
不考虑阻塞与网络的情况下，
无约束最优调度的发电成本。
反映输电线路阻塞对系
统发电成本的影响。
节点边际电价(LMP)
=
输电阻塞成本
电力现货市场的节点电价
节点电价：
优势：
系统能量价格
网络损耗成本
+
+

## Slide 10
母线
母线i的 网损因子=LFi 网损惩罚因子（PFi） = 1 / ( 1-LFi )
母线
参考
母线
母线
母线
网损因子和网损惩罚因子
到达参考母线有功1-LFi
母线
\
注入1兆瓦有功出力
网络损耗有功LFi
母线
母线
母线
母线
母线
母线i
母线
~

## Slide 11
◆ 如何确定#1机组、#2机组中标电价？
◆ 如何确定负荷A、负荷B中标电价？
√ 统一按 200元/MWh 出清结算，对#2机组不公平
√ 统一按 500元/MWh 出清结算，对负荷A不公平
√ 节点1按 200元/MWh 出清结算，节点2按 500元/MWh 出清结算
潮流： 100 MW造成阻塞
线路容量： 100 MW
——问题
——方法
,-""
,"
#1机组—200 MW
容量： 50 MW
报价： 500元/MWh
容量： 200 MW
报价： 200元/MWh
节点电价形成原理
?
●----------国
负荷A： 50 MW
报价： 600元/MWh
负荷B： 150 MW
报价： 600元/MWh
~
~
#2机—50
1
2
MW

## Slide 12
负荷B购电费 = 500 × 150 = 75000元
负荷B的150MW中有100MW是#1机组提供的，售价是 200元/MWh ——阻塞盈余出现了阻塞盈余 = （500-200） ×100 = 30000元
— 潮流： 100 MW造成阻塞
线路容量： 100 MW
节点1电价 = 200元/MWh
节点2电价格 = 500元/MWh对购售电四方就都公平了 ？对谁仍然不公平？
,""
,'
#1机组—200 MW
容量： 50 MW
报价： 500元/MWh
容量： 200 MW
报价： 200元/MWh
?
●----------国
负荷B： 150 MW
报价： 600元/MWh
负荷A： 50 MW
报价： 600元/MWh
——? 公平
阻塞盈余
~
~
#2机—50
1
2
MW

## Slide 13
……
24点
实时节点电价 mm 合约电价
兆瓦时
1点
日前节点电价
日前市场价格主要受相对稳定的电力供需关系影响，在短期内有一定可预测性
合约市场价格受日前市场价格走势决定，用来平抑现货价格波动对电费的影响
实时市场价格可能受意外影响（如机组跳机、电网故障等） ，不确定性最高
日前价格结算
合约结算
现货市场体系中的电费结算机制
实际发 （用） 电量
前 标 量
日 中 电
实时价格结算
0

## Slide 14
金融对冲 物理对冲
实时市场
—— —— —— ——
金融对冲
合约市场 日前市场
现货市场体系中两种风险对冲
发电侧
用电侧
对冲日前市场价格风险
对冲实时市场价格风险
对冲日前市场价格风险
全电量竞争不存在对冲

## Slide 15
① 差价合约是一种避免和控制风险的金融手段， 其本质是对现货 （日前）价格的对赌。
② 电量将稳定地按照合约价格结算， 合约电量以外增发（或少发）的电量将以现货（日前）市场节点价格结算。
③ 当某一时段的合约量、交割节点与现货完全一致时，将实现完 全对冲， 即电费完全不受现货（日前）价格波动的影响。
情况二：现货市场价格为0.6元/kWh A的收益=100*0.6+100*（0.5-0.6）交易双方补齐
差价电费=100*（0.5-0.6） =-10元
情况一：现货市场价格为0.4元/kWh A的收益=100*0.4+100*（0.5-0.4）交易双方补齐
差价电费=100*（0.5-0.4） =10元
Pc－合约电价
Pm－现货市场出清价
差价合约
Pm的曲线
Pc的曲线
购买者付给电厂
电厂付给购买者
价格
时间

## Slide 16
目 录
CONTENTS
1 集中式现货市场的典型设计
4 发电企业现货市场交易策略
2 典型省份电力现货市场设计
5 售电公司现货市场交易策略
8 量化交易在电力现货的实践
7 试结算案例分析
6 中长期合约交易策略
3 电力市场的经济学原理

## Slide 17
交易方式 | 基数合约 | 市场合约
双边交易 | 仅关停电量 | 最小合约周期为周
集中竞争交易 | 月 | 年、月、周
挂牌交易 | × | 每周、最小合约周期为周
电能量市场
日前市场 实时市场
集中式电力现货市场基本架构
调频市场
零售交易
零售用户
中长期合约市场
电力零售市场
发电企业
电力批
发市场
现货市场
售电公司
批发用户

## Slide 18
分钟内有功功率（上/下） 荷10分钟内有功功率上调响 机组或负荷30分钟内有功
调节响应的备用需求 应的备用需求（旋转备用） 功率上调响应的备用需求
（非旋转备用）
辅助服务 --
实时市场：对在线机组5 实时市场：对在线机组或负 实时市场：对在线或离线
现货市场交易产品
市场交易产品
合约市场、日前
市场、实时市场
二级
备用
一级
备用
调频
备用
电能

## Slide 19
电源侧
跨省外送计划 {
新能源
{
直调自备电厂
统调水火核电
本省调度负荷预测
现货报量
省内非市场化电量（除新能源） ，按价格由低到高优先匹配居民、农业用电等保障性电量；外地电和省内非市场新能源打包为政府授权电量
山东电力现货市场边界
- - - 负荷侧
非市场化用户国网代理用户
市场化用户
现货竞价
=

## Slide 20
超短期负荷预测
非旋转备用机组
日前市场备用、调频容量 必开必停机组
电网安全约束
日前负荷预测
非旋转备用出清结果 备用和调频需求
必开必停机组
电网安全约束
实时市场
机组组合
辅助服务占用容量
运行时段开始前30分钟关闸
现货市场各类出清的边界和使用数据
购电成本最小化
社会福利最大化
滚动
机组组合
电能+备用+调频统一出清
预调度
日前市场

## Slide 21
（发电侧）统调水火核发电 + 统调新能源 + 点对网外来电 + 跨省外来电
（等于）
（用电侧）省内计划负荷 + 省内市场负荷 + 跨省外送电 + 网损
机组设备性能约束（最大/最小出力、爬坡率、最
小开机/停机时间等）；
输电容量约束；
旋转备用需求约束
SCUC SCED
开始 机组组合 经济调度 安全校核
日前市场出清优化的目标和约束边界
优化目标：（售电收入-购电费用）最大化
出力曲线
节点和分区电价省间联络线电量
是
结束
满足
约束
否
购电侧实际申报的负荷
机组组合
辅助服务量价
约束边界

## Slide 22
（发电侧）统调水火核发电 + 统调新能源 + 点对网外来电 + 跨省外来电
（等于）
（用电侧）省内计划负荷 + 省内市场负荷 + 跨省外送电 + 网损
SCED SCED
经济调度1 经济调度2
机组组合 出力曲线
辅助服务容量 非定价机组 节点和节点电价
机组设备性能约束（最大/最小出力、爬坡率、最
小开机/停机时间等）；
输电容量约束
旋转备用需求约束
实时市场出清优化的目标和约束边界
优化目标：全网购电成本最低
是
结束
滚动机组
组合
满足
约束
否
购电侧实际申报的负荷
约束边界
滚动
运行

## Slide 23
浙江 | 出清时段： 30分钟 结算时段： 30分钟 | 调度时段： 5分钟 结算时段： 30分钟 | 发电侧：所在节点 用电侧：负荷中心
广东 | 出清时段： 15分钟 结算时段： 60分钟 | 调度时段： 15分钟 结算时段： 60分钟 | 发电侧：所在节点 用电侧：统一结算点
山东 | 出清时段： 15分钟 结算时段： 60分钟 | 调度时段： 15分钟 结算时段： 60分钟 | 发电侧：所在节点 用电侧：统一结算点
山西 | 出清时段： 15分钟 结算时段： 15分钟 | 调度时段： 15分钟 结算时段： 15分钟 | 发电侧：所在节点 用电侧：统一结算点
甘肃 | 出清时段： 15分钟 结算时段： 60分钟 | 调度时段： 15分钟 结算时段： 60分钟 | 发电侧：所在区域 用电侧：所在区域
省份 日前市场 实时市场 交易地点
现货市场交易和结算的时间要素

## Slide 24
反映机组物理运行特性的相关参数。
具体包括：发电机组日内允许的最大启停次数、发电机组厂用电率、发电机组启动提前通知时间、典型开停机曲线、供热机组最大供热量等
发电机组额定有功功率、发电机组最小稳定技术出力、发电机组有功 功率调节速率
电能量缺省报价：机组运行在不同出力区间时单位电能量的缺省价格
机组启动费用上下限（热、温、冷态）——用于启动费用申报限制 空载费用 ——用于空载费用补偿
变动成本 ——市场力检测参考；用于必开等特殊机组补偿
1 机组运行参数
2 机组运行参数
3 缺省申报参数
4 核定参数
企业上报，批准后生效；变更走流程
与并网协议一致
当日修改，次日生
效
管理部门核定
发电企业机组参数上报

## Slide 25
启动成本（元/次）
空载成本（元/小时）
最小连续运行时间
最小连续停机时间
兆瓦
0 最小出力 最大出力
第1段出力从0到最小出力
不低于 报价下限
发电企业日前市场报价格式
出力波段不小于0.1兆瓦
最多十段
元/兆瓦时
不高于报价上限
报价非递减

## Slide 26
浙江 | 10段 | 0出力起报 | 国网代申报预测出力 日内可修改
广东 | 10段 | 最低技术出力 | 暂不参加
山东 | 10段 | 第一段起点小于 最低技术出力 | 申报预测出力 日内可修改 10%参加现货
山西 | 3-10段 | 最低技术出力 | 申报预测出力
甘肃 | 10段 | 最低技术出力 | 申报预测出力 日内可修改 分3段报价
省份 最大分段 出力起点 新能源
各省发电单元报价规则比较

## Slide 27
自投运、自计划机组不享受运行成本补偿
运行成本补偿 = 全天运行成本 - 全天市场电费
运行成本补偿在某些省份的应用
Min{成本费用， 报价费用}
仅对必开机组和供热机组进行补偿
机组运行成本大于市场电费的主要原因
必开机组、供热机组强制出清
一般机组因物理约束， 部分时刻或出力强制中标
日前市场总电费收入 = 日前市场电费 + 日前市场成本补偿
全天市场电费 = ∑（市场电价 × 出清电量）
全天运行成本 = 开机成本 + ∑（空载成本 + 递增出力成本）
日前市场成本补偿
固定补偿
>

## Slide 28
实时额外运行成本=实时计划运行成本-日前计划运行成本
实时运行成本补偿 = MAX ( 实时额外运行成本 – 全天实时市场电费， 0 )
实时市场电能电费 = ∑ 实时市场电价 × (计量电量-日前出清电量）
实时市场运行成本高于日前市场运 行成本时可继续获得成本补偿
实时市场电能电费
+
实时市场成本补偿
$
实时市场 =电费总收入
实时成本补偿

## Slide 29
根据机组冷温热态开机
计算其应补偿的费用
R启动,i为机组i 的总启动费用；
P启动,i为机组i 的单次（冷、温、热三态之一） 的启动成本N启动,i为机组i 的总启停次数
发电启动成本补偿

## Slide 30
浙江： 给与固定补偿； 山东： 根据机组运行时间计算其应补偿的空载费用， 当发电机 组日运行电量电费收入高于其核定成本时， 不予以结算， 低于 核定成本时予以结算。计算结果折算到当日电价最高的四个时 段。
发电空载成本补偿

## Slide 31
机组必须非经济地
升出力以提供调频
所生产的上抬成本
LMP指示机组运
行在最小出力
RegLOC电能计划
MW
调频机会成本：是指在电能价格所隐含
的经济水平以上运行所产生的额外成本 ("成本上抬")或在电能价格所隐含的经济水平以下运行而放弃的利润("机会成本")。
事先机会成本： 日前市场机会成本
事后机会成本：实时市场机会成本
发电企业调频辅助服务机会成本
最小出力 RegLOC+RegMW RegHi-RegMW 最大出力
机组必须非经济的降出力以提供调频所产生的机会成本
LMP指示机组运行在最大出力
元/MWh

## Slide 32
◆ 最大上调出力备用： 5分钟出力连续上升最大值
◆ 最大下调出力备用： 5分钟出力连续下降最大值
◆ 预留调频备用就是 - 降低最大出力、提升最小出力，维持上下调节的空间
◆ 调频约束就是在一个调度时段：
∑机组上调频备用空间 ≥ 系统上调频备用需求
∑机组下调频备用空间 ≥ 系统下调频备用需求
一次调频：在大范围调节发电出力
跟踪负荷变化
二次调频（调频） ：在小范围精准、
连续调节发电出力，保持发用电平衡，
维持电网运行频率（需要有AGC装置）
总发电 < 总用电（含网损） 时，提升出力，调高频率
总发电 > 总用电（含网损） 时， 降低出力，调低频率
浙江现货市场调频、调频备用、调频约束
最大出力
最小出力

## Slide 33
无调频约束时满负荷发电， 因调频降低到调频出力，这时， LMP > 边际成本1， 预估机会成本为：
(LMP-边际成本1)×最大出力 - (LMP-边际成本2)×调频出力
最大出力 - 调频出力
无调频约束时最小出力发电， 因调频上升到调频出力，这时， LMP < 边际成本4， 预估机会成本为：
(LMP-边际成本4)×最小出力 - (LMP-边际成本3)×调频出力
调频出力 - 最小出力
预估机会成本： 因预留（上/下）调频容量而失去的电能市场可获得的边际效益
浙江现货市场调频价格形成机制——预估机会成本
边际成本1
边际成本2
边际成本3
边际成本4
最大
出力
调频
出力
调频
出力
最小
出力

## Slide 34
最高调频排序价格即 为初始调频出清价格
调频容量报价是辅助服务单元申报的该小时的调频容量价格；
调频里程报价是辅助服务单元申报的该小时的调频里程价格；
系统历史单位容量小时里程为上月系统每小时调频里程与上月系统每小时调频容量之比的平均值；
如果调频单元调频容量和调频里程报价均为零，则默认其预估调频机会成本为零，调频单元作为价格接受者参与调频市场；
调频排序价格（元/MWh） =[(调频容量报价（元/MWh）＋调频里程报价（元/ΔMW）*系统历史单位容量小时里程（1/h） +
预估调频机会成本（元/MWh）历史调频性能归一化指标。其中：
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
浙江调频价格形成机制——排序及初始价格
零报价机组 报价>0的机组按(报价+机会成本)排序
——调频机组排序——
~
~
~
~
~
~
~
~
~

## Slide 35
 |  | ◆ 初始调频出清价格（元 / MWh） = MAX{中标调频单元的[调频组合排序价格]}； ◆ 初始调频里程出清价格（元 / MWh） = MAX{中标调频单元的[调频里程申报（元/MW）/历史调频性能归 一化指标]； ◆ 调频容量出清价格（元 / MWh ） =初始调频出清价格（元/MWh） -初始调频里程出清价格（元/MW）*
 | 系统历史单位容量小时里程（1/h）。 实时市场调频容量收入(m,t)=实时市场调频容量出清价格(t)×实时市场调频容量(m,t)× /h× 实际调频性能归一化指标(t) 实时市场调频里程收入(m,t) =实时市场调频里程出清价格(t)×实时市场调频里程(m,t)×实际调频性能归一化指标(t) | 
浙江调频价格形成机制——调频里程出清价格与容量出清价格

## Slide 36
不高于报价上限
从第2段开始均为价格响应负荷
浙江负荷单元电能递减负荷报价格式
最多10段
兆瓦
如第1段为报价上
限则代表刚性负荷
价差不小于0.1元/兆瓦时
负荷波段不小于0.1兆瓦
不低于报价下限
元/兆瓦时
0

## Slide 37
• 一个售电公司可以有多个负荷单元，每个负荷单元是一组终端用户的组合，每个用户与一个上网购电节点相连
• 售电公司可以重新组合终端用户，变更负荷单元的用户构成
用户3
1、负荷单元申报电量按节点分配因子分配到各节点
2、负荷单元出清量（中标量）按节点分配因子分配到各节点
浙江现货市场的负荷单元与购电节点
用户1B
用户1A
负荷单元
节点1
节点
节点
3 2
用户2

## Slide 38
节点分配因子2
节点分配因子3
节点分配因子4
浙江现货市场的负荷单元与购电节点
出清优化
节点分配因子1

## Slide 39
◆ 合约周期 ：合约的起止时间， 以日历日为基本单位；
◆ 合约电量：合约周期内交易的总电量，包括场外双边协商、 场内集中交易、挂牌交易等确认电量；合约电量在发电侧为机组上网电量，在用户侧为用电量。
◆ 分解曲线 ：将合约电量分解至每日分时电量，包括常用曲线和自定义曲线 。
◆ 交易价格 ：合约电量的成交价格，采用绝对价格形式；
◆ 交割节点：在初期， 电厂按交割节点统一选取为全省统一结算点，该结算点的电价为相应时段全省加权平均综合电价；
由交易系统提供若干常用电力交割曲线， 由交易中心的系统自动将合约电量分解为分时电量曲线。
由合同双方自行确定电力交割曲线，并按要求（D-3日前） 申报至交易系统。
中长期合约要素
——合约要素——
自定义曲线
常用曲线

## Slide 40
峰平谷曲线D1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 全天平均曲线D2 | 根据统调历史负荷确定峰、平、谷三段负荷比例; 全天为一条直线；
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 高峰时段曲线D3 | 
 | 高峰时段为一条直线
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 低谷时段曲线D4 低谷时段为一条直线 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 | 
交易方式 | 基数合约 | 市场合约 | 电量分解曲线
双边交易 | × | 最小合约周期为一周 | 自定义曲线
 |  |  | 无需分解
双边转让 | 仅关停电量 |  | 
集中竞争交易 | 月 | 年、月、周 | 年：Y-M-D1 Y-M-D2 Y-M-D3 月、周： M-D1 M-D2 M-D3 基数合约无需分解
挂牌交易 | × | 周 | 自定义曲线
◆ 设置月度净合约量上下限和月度累计交易量上限；
◆ 开展市场信用管理和交易额度限制的管理，收取售电公司履约保函作为信用管理和交易额定限制。
> 根据上一年统调电力电量历史数据确定年度分月电量比例；
> 月分日比例（M）：根据上一年统调日电量历史数据确定工作日、周六、周日、节假日四类典型日的电量比例
中长期合约交易品种（广东）
中长期合约市场
常用曲线

## Slide 41
买二 0.48
◆ 年度竞价：次年年度市场合约电量，发电企业只能为卖方，售电公司只能为买方
◆ 月度竞价：后续1至12个月的分月市场合约电量
◆ 周竞价：后续1至4周的分周市场合约电量
◆ 申报价格上限： 申报价格上限=上一交易日综合价（或首日指导价） ×（1+U%）
◆ 申报价格下限： 申报价格下限=上一交易日综合价（或首日指导价） ×（1-U%）
◆ 综合价格=总交易金额÷总交易电量， 即该标的全天量价的加权平均值
中长期合约竞价交易规则（广东）
未成交申报
统一出清价格
买方申报
卖方申报
前一笔成交价买一价格
卖一价格
报量、报价
报量、报价
大小排序， 中间的为成交价格
买一 0.49卖一 0.47
常用曲线
卖三 0.53
卖二 0.50
买三 0.47
连续竞价
集合竞价
连续申报
统一出清
关闸时间

## Slide 42
规则要点 • 交易D+2和D+3日的分时合约电量 • 价格上限1300 元/兆瓦时 • 下限-80 元/兆瓦时 • 即时匹配撮合， 买方价格＞卖方价格允许成交 • 买方由高到低成交 • 卖方由低到高成交
交易代码 | 成交电量 | 最高成交价 | 最低成交价
D20220513H01 | 10 | 500 | 500
D20220513H02 | - | - | -
D20220513H03 | - | - | -
D20220513H04 | - | - | -
D20220513H05 | - | - | -
D20220513H06 | 20 | 600 | 600
D20220513H07 | - | - | -
D20220513H08 | 20 | 380 | 380
D20220513H09 | 60 | 349 | 348
D20220513H10 | 20 | 310 | 310
D20220513H11 | 282 | 299 | 288
D20220513H12 | 156 | 299 | 260
D20220513H13 | 410 | 259 | 255
D20220513H14 | 500 | 300 | 260
D20220513H15 | 36 | 350 | 310
D20220513H16 | 374 | 340 | 190
D20220513H17 | 15 | 400 | 400
D20220513H18 | - | - | -
D20220513H19 | 20 | 520 | 520
D20220513H20 | - | - | -
D20220513H21 | 55 | 450 | 413
D20220513H22 | 54 | 430 | 415
D20220513H23 | 70 | 420 | 410
D20220513H24 | - | - | -
连续撮合交易（山东）

## Slide 43
合约起始日的前3个工作日前完成提交确认（一方上报， 另一方确认）
中长期合约双边交易规则
合约电量不得超过交易双方的交易电量约束
每周开展， 以周为最小单元的合约电量
自定义曲线
合同价格满足最小变动价位

## Slide 44
自定义曲线 ◆ 挂牌信息包括：合约周期、交易电量、交易价格、分解曲线 ◆ 挂牌方主体不得在已挂牌合约周期内参加相同曲线摘牌交易
◆ 每周开展， 以周为最小单元的合约电量
◆ 发用两侧可同时作为挂牌方和摘牌方
◆ 挂牌采用匿名机制
中长期合约挂牌交易规则

## Slide 45
Min =
累计合约
量上限
Min =
累计合约
量上限
F2 累计合约量上限
累计合约
量上限
累计合约
量上限
Min =
净量额定
Min =
基数合约净量
Min =
净量额定
Min =
双边+挂牌净量
发电侧中长期合约交易电量约束（广东）
净合约量
净量额定
集中竞价净量
卖 出 买 入
执行上限
交易量执行限额是根据政府给定的交易额度、分类净持仓量综合计算得出。
=
双边+挂牌净量
基数合约净量
累计合约量上限
累计合约量上限
双边+挂牌
基数合约
集中竞价
净量额度
集中竞价净量
装机容量 可用小时月度
F0 净合约量上限
政府给定
净合约量上限
发电侧

## Slide 46
售电公司可申报买入电量 = min { 净量额度 累计量额度 预缴保函对应可交易额度（竞价） } 售电公司可申报卖出电量 = min { 持有净量 累计量额度 预缴保函对应可交易额度（竞价） }
量上限 交易额度
Min =
集中竞价 累计合约 预交保函
净量 量上限 交易额度
用电侧中长期合约交易电量约束（广东）
Min =
净量额定 累计合约
双边+挂牌 集中竞价
售 电 侧 执 行 上 限
净量额度
集中竞价净量双边+挂牌净量
买 入 卖 出
=
净合约量上限
F2 累计合约量上限
F0 净合约量上限
上一年度
对应月用
电量
政府给定
双边+挂牌净量
累计合约
量上限
累计合约
量上限
Min =
Min =
预交保函
净合约量
净量额定
分档级

## Slide 47
1.5元/千瓦时
分时上下限价格
0.07元/千瓦时
与分时电量的加权均价不得突破0.372 ~0.554元/千瓦时
广东2022年长协价格控制
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
23
下限0.372元/千瓦时
上限0.554元/千瓦时
统一价格
分时价格

## Slide 48
差额回收= （日前市场月度加权均价-月度中长期加权均价） ×h（1.0）
超额回收= （月度中长期加权均价日-前市场月度加权均价） ×h（1.0）
差额回收= （月度中长期加权均价日-前市场月度加权均价） ×h（1.0）
超额回收= （日前市场月度加权均价-月度中长期加权均价） ×h（1.0）
山东中长期交易偏差回收
110%
90%
115%
85%
实际用电量
市场化电量
发电侧
用电侧

## Slide 49
> T日交易履约风险=所有单品种持有合约交易风险; > 单品种持有合约交易风险=单品种持有合约成本-单品种持有合约价值×（1-Q%）; > 单品种持有合约成本=∑（买入合约量×买入合约价） - ∑ （卖出合约量×卖出合约 价）； > 单品种持有合约价值=单品种T日综合价格×单品种T日净合约量 Q%为下一交易日该交易标的价格的涨跌幅限额绝对值 > 预缴保函可交易电量额度=预缴保函额度×H%/[交易标的综合价格×（1+Q%）]， H%为调整系数
> T日结算风险=历史欠费+未到期账单费用+已清算交易费用+未清算
交易费用
> 历史欠费：市场主体超过付款期限，截至T日尚未支付的款项 > 未到期账单费用：在支付期限内的尚未支付的款项
> 已清算交易费用：在市场主体完成交易后， 已发生清算但未结算费用 > 未清算交易费用：在市场主体完成交易后，单交易中心尚未完成清算
的款项
> T日未清算交易费用=市场主体上一年度最大用电月日平均用电量
×5×P未清算度电费用
结算履约风险
警示措施
市场主体所持有中长期合约中，有未来60天进入交割日的，对市场主体进行提示。
市场主体的交易保函额度不足时，暂停其在中长期市场的交易资格，并对其常用合约进行强制处理
市场主体的结算保函额度不足时，暂停其所持有的交割月的年、月、周等中长期合约、现货市场成交结果以及相关零售合约的结算资格
结算
结算信用占有度=结算履约风险/结算信用额度
交易
交易信用占有度=交易履约风险/交易信用额度
售电公司履约保函
交易履约风险

## Slide 50
◆ 对于市场化机组而言，年度计划电量、中长期交易电量的合同均为金融意义的差价合约，仅用于结算不要求物理执行；
◆ 日前现货市场中标电量（出力曲线）也仅具有金融结算意义；
◆ 实时现货市场出清电量（出力曲线）作为物理执行依据。
跨省区中长期优先发电合同
• 区域调度制定省间联络线计划
• 按联络线计划调度，偏差在现货 市场结算
计划电量
• 计划电量转变为政府授权合约，不强制要求物理执行
• 按照“以用定发”原则确定合约电量
日前市场
• 全电量竞争报价
• 日前中标曲线与中长期合同分解曲线之间的偏差按日前价格结算
实时市场
• 实时偏差平衡、阻塞管理
• 日前中标曲线与实际发用电曲线的偏差按实时市场价格结算
中长期市场与现货市场的衔接
3
4
2
1

## Slide 51
——发电侧每小时的节点电价等于该时段内每15分钟节点电价的算术平均值——
R日前偏差 =Σ[(Q日前,t - Q基数,t - Q中长期,t )× P日前,t ]
机组中长期净合约以其日前节点电价和 日前市场统一 结算点电价的差值作结算， 形成中长期合约阻塞电费
R中长期阻塞=Σ[Q中长期,t × (P日前,t- P日前统一,t)]
R实时偏差 =Σ[(Q上网,t -Q日前,t ) × P实时,t ]
R收入 = R基数 +R中长期 + R日前偏差+R中长期阻塞 + R实时偏差 + R基数交易 + R中长期交易 + R 补偿+ R考核 + R分摊 +R返还 +R容量
实际上网电量与日前中标电量的偏差用实时价格结算
——市场化机组以机组所在物理节点的节点电价作为现货市场结算价格——
合约电量与日前中标电量的偏差用日前价格结算
发电侧批发市场结算

## Slide 52
◆ 售电公司、批发用户以全市场发电节点的加权平均综合电价作为现货市场结算价格；
◆ 日前市场按照发电侧日前现货市场出清曲线与中长期合约偏差电量加权平均；
◆ 实时市场按照发电侧实时市场与日前市场出清偏差电量进行加权平均；
C支出 = C省外 +C中长期 + C日前偏差 + C实时偏差 + C中长期交易 + C分摊 +C返还 +C容量
C日前偏差 =Σ[(C日前,t - C净合约,t )× P日前,t ]
C实时偏差 =Σ[(Q实时,tt - Q省外,t -Q日前,t ) × P实时,t ]
合约电量与日前中标电量的偏差用日前价格结算
用电侧批发市场结算
实际上网电量与日前中标电量的偏差用实时价格结算

## Slide 53
◆ 用户侧容量补偿费用=容量补偿电价×全网所有市场化用户月度用电量
◆ 机组月度可用容量 = （若为负数或 0 ，均按 0处理）
◆ 执行政府定价部分容量 = 网市场化用户省内结算电量
Σ 当月具有容量补偿资格的所有机组可调用容量
月全
电量
当
的
量
结
电
价
当月有容量补偿的所有机组按政府定价结算的
机组当月按政府定
- -- 容量电费按照每千瓦时0.0991元 （含税）计算 -- -
◆ 电容量补偿费用 = 机组月度 用容量×用户侧容量补偿费用Σ i=1 (机组月度可用容量)
n
可
（机组额定容量-执行政府定价部分容量） ×机组月度可用小时数
当月总小时数
发电容量补偿费用（山东）

## Slide 54
• 根据与电网签订的可靠性协议， 维持可用发电容量， 不足或有余时可去容量市 场进行交易， 补偿固定成本 |  | 
• 通过基数电量合约和强制用电侧交易的市场化电量合约， 使机组获得明显高于 现货市场价格的电费， 补偿固定成本
• 由政府价格部门制定对市场化机组的容量补贴， 由市场化用户随电费缴纳 |  | 
容量补偿机制
政府授权合约
容量市场
容量补贴

## Slide 55
目 录
CONTENTS
1 集中式现货市场的典型设计
4 发电企业现货市场交易策略
2 典型省份电力现货市场设计
5 售电公司现货市场交易策略
8 量化交易在电力现货的实践
7 试结算案例分析
6 中长期合约交易策略
3 电力市场的经济学原理

## Slide 56
市场均衡就是供需双方在不 同价格信号下，不断调整自 己的生产或消费行为，达到 的生产量与消费量大致相等 的均衡状态， 这一状态下的 价格被称为“均衡价格”。
消费者剩余
供给曲线
需求曲线
生产者剩余
数量
◆ 生产者的生产成本在均衡价格之下的部分称为“生产者剩余”
社会福利最大化与市场均衡价格
◆ 消费者的支付意愿在均衡价格之上的部分称为“消费者剩余”
价格
均衡
价格

## Slide 57
当边际收益高于边际成本时，
扩大产量可以提升利润
当边际收益低于边际成本时，
减少产量可以提升利润
企业利润最大化对应的最佳产量
边际成本
边际收益
最佳产量 数量
边际效益为0
价
格

## Slide 58
发电企业在电价＞平均变动成本时应开机； 所
有开机机组只要节点电价在其边际成本之上，就有动机提升出力水平以增加利润， 直至边际成本等于节点电价或达到最大发电能力。
价格
节点电价
P=AVC
发电企业现货市场交易的基本原则
边际成本
平均变动成本
电力负荷需求 数量

## Slide 59
元/兆瓦时 火电边际成
本曲线
市场节点电价
市场利润
发电机组现货市场报价原则
新能源边
际成本曲
线
兆瓦
最小出力 最佳出力 最大出力
失去的利润空间
发电亏损
0

## Slide 60
平均变动成本是机组在短期内平均每生产一单 位的电量所消耗的变动成本 AVC（Q） =TVC（Q）/Q | 
C | AVC 0 Q（电量）
如果机组的额定容量正好对应着锅炉效率曲线的顶点，那么平均变动成本曲线从机组的最低技术出力到额定容量是一路下降的
机组不同负荷率对应着不同的变动成本， 越接近经济运行出力区间， 平均变动成本越低，所以平均变动成本是一条下降的曲线。
发电（火电机组）变动成本=燃料成本+运维成本+环保成本
发电的变动成本

## Slide 61
- · 一 "
,"'
边际成本
(元/兆瓦时)
在20万出力下， 因为增加1兆瓦出
力，每小时所额外产生的发电成本
190 IC(P)
发电出力(兆瓦)
0 150 200 300
21
20
力（万千瓦）
25
26
出
• 边际煤耗随着机组的出力增加而增加
• 从20万到21万所增加的标煤耗量（x2-x1）＜从25万到26万所增加的标煤耗量（x4-x3）
• 由于启动成本和空载成本已单独核算，现货报价中仅考虑单调递增的微增成本
边际成本曲线是“递增出力成本”申报的依据
发电成本 = 边际标煤耗 × 标煤单价 ÷ 锅炉效率 + 运维成本 + 排放成本 【按发生方式（正平衡）】
每小时标煤耗（吨）
X4
X3
X2
X1
发电成本 = 启动成本+空载成本（零负荷成本） +微增成本
从边际标煤耗到边际成本
【按运行方式（反平衡）】

## Slide 62
净输出MW | 热量输入MMBtu/Hr
50 | 795.12
160 | 1897.08
310 | 3460.75
410 | 4542.29
525 | 5824.73
550 | 6109.00
——空载成本： 指发电机维持同步转速下保持零输出功率的成本——
总燃料曲线
在上面的函数关系中，我们令x（输出功率） =0， 就可以得到空载燃料
火电机组的空载成本
0 100 200 300 400 500 600
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
y = 5E-12 x4 - 5E-09 x3 + 0.0016 x2 + 9.6891x+306.75

## Slide 63
y'(x) = 2E-11 x3 - 1.5E-8 x2 + 0.0032 x + 9.68919.6
边际成本曲线=边际燃料曲线 × （燃料成本+可变运行与维护成本） × 性能系数
对总燃料曲线进行一阶求导得到了边际燃料曲线
火电机组的边际成本

## Slide 64
目 录
CONTENTS
1 集中式现货市场的典型设计
4 发电企业现货市场交易策略
2 典型省份电力现货市场设计
5 售电公司现货市场交易策略
8 量化交易在电力现货的实践
7 试结算案例分析
6 中长期合约交易策略
3 电力市场的经济学原理

## Slide 65
现货市场中，一旦有其他机组的报价低于自己中长期合约电量的发电成本， 电厂就愿意减少自己的中长期发电，通过差价合约的结算机制， 由更低价的现货电来代替自己发电， 以履行自己的中长期合约。虽然电厂在现货市场中减少了发电，但通过差价合约的结算，反而增加了自身的利润 ，实现了资源优化配置。
分段线性曲线
阶梯曲线
兆瓦
根据边际成本曲线构建报价曲线
边际成本曲线
机组日前市场报价策略
元/兆瓦时

## Slide 66
元/兆瓦时
边际波段
市场价
最小出力 边际出力 最大出力 兆瓦
元/兆瓦时
市场价
————越接近预测节点电价的报价波段应越密集， 争取以合理价格中标更多出力———
出力下限和上限不一定是最小或最大出力，可能是如爬坡率，固定出力产生的上下限
日前报价波段分布策略
元/兆瓦时
市场价
出力上下可调
出力对应的报价设定市场价
出力上调受限 市场价>最大报价
出力下调受限 市场价<最小报价
出力下限 最大出力 兆瓦
最小出力 出力上限 兆瓦

## Slide 67
如现货试结算中未补偿空载成本， 则应在现货报价时考虑此成本。
机组第一段报价的出力终点为两条曲线的交点对应的出力，其报价为交点对应的价格。这样我们保证只要机组中标开机，
度电收益不会在对应出力的平均变动成本之下。后续分段报价按照交点右侧的分摊空载成本后“边际成本”曲线递增报价， 由于空载成本是按照最小技术出力分摊的， 即使机组在一直最小技术出力运行，也可保证回收空载成本
考虑空载成本的报价策略

## Slide 68
报价波段1
报价波段2
报价波段3
变动报价
（市场）
递增出力报价
（元/兆瓦时）
常设报价
开机成本
（冷热温）
（元/次）
空载成本 （元/时段）
递增出力成本（元/兆瓦时）
（缺省）
递增出力报价（元/兆瓦时）
时段1
时段2
时段3
时段47
时段48
核定成
本报价
可不定期变更
发电单元（火电） 电能报价
报价波段47
报价波段48
默认报价

## Slide 69
中标出力
200 元/兆瓦时
200 元/兆瓦时
200 元/兆瓦时
机组爬坡能力约束导致非常规出清结果
中标出力 300 元/兆瓦时
300 元/兆瓦时
200 元/兆瓦时
300 元/兆瓦时
——出清价——
200 300
元/兆瓦时 元/兆瓦时
兆瓦
300
150
兆瓦
300
150
300 200
元/兆瓦时 元/兆瓦时
15分钟 15分钟 时间
下爬坡约束导致高报价强制中标
上爬坡约束导致低报价未中标
出清价——
15分钟
15分钟
时间
——

## Slide 70
兆瓦 300 150 | 300 300 300 300 300 300 中标出力 300 300 300 300 300 300 1 2 3 4 5 6
开机 ————机组最小连续运行时间为8小时———— | 
300 300 高报价仍中标
7 8 时间(小时)
机组最小连续运行时间约束导致非常规出清结果
260 260 出清价

## Slide 71
兆瓦 300 150 | 200 200 200 200 300 300 300 300 中标出力 300 300 300 300 300 300 300 300 1 2 3 4 5 6 低报价却无法中标 ——————机组最小停机时间为6小时——————
机组最小停机时间约束导致非常规出清结果
时间(小时)
出清价
停机
8
7

## Slide 72
. | 最大出力偏高：实际调电调不上去，被考核 | 
. | 最大出力偏低：市场价格较高时失去盈利机会 | 
. | 最小出力偏高： 出力调节空间缩小，可能被优化停机 | 
. | 最小出力偏低：无偿深度调峰 | 
. | 爬坡率偏大：无法满足调度指令，被考核 | 
. | 爬坡率偏小：非常规中标或不中标，失去盈利机会 | 
. | 最小开机时间偏长：非常规中标，失去盈利机会 | 
. | 最小开机时间偏短：有损设备 | 
. | 最小停机时间偏长：非常规不中标，失去盈利机会 | 
. | 最小停机时间偏短：有损设备 | 
最大/最小出力、爬坡率、最小开机/停机时间性能参数申报

## Slide 73
目 录
CONTENTS
1 集中式现货市场的典型设计
4 发电企业现货市场交易策略
2 典型省份电力现货市场设计
5 售电公司现货市场交易策略
8 量化交易在电力现货的实践
7 试结算案例分析
6 中长期合约交易策略
3 电力市场的经济学原理

## Slide 74
◆ 制定电费套餐：单一电价套餐、固定+浮动套餐、分时电价套餐、阶梯电价套餐 … …
◆ 推荐增值服务：屋顶光伏、能效管理、储能、容改需 … …
高科技企业：负荷连续、稳定
一般制造业：人力密集型、电价敏感度低、日间负荷高
兆瓦时
用户A 用户B 用户C
节点电价
基于用户用电行为与节点电价高低时段的关系对客户进行画像
零售用户价值分析
高耗能企业： 电价敏感度高、负荷昼夜差大
客户用电行为画像
24点
1点
0
……

## Slide 75
市场费率类
1. 实时价基准： 以用户侧实时市场结算价格月度算术平均值为基准，乘以调整系数
2. 日前价基准： 以用户侧日前市场结算价格月度算术平均值为基准，乘以调整系数
固定价格类
1. 一口价：只有一个售电价格
2. 分时套餐：允许每个小时有不同价格
3. 分月分时套餐：允许每个月每个时段
有不同价格
阶梯套餐
阶梯套餐：将月度用电量划
分为2至4个阶梯，对应不同价格；逐渐过渡到分时
零售用户套餐（山东）
混合类：部分（比例） 电量固定价格，部分电量按市场费率浮动

## Slide 76
1. 约定月分日、日分时电量比例，形成基准曲线
2. 约定正偏差考核时段和负偏差考核时段
3. 约定偏差容忍比例和考核价格（实时市场用电侧结算价格的%）
控制用电量曲线与合约电量曲线之间的偏差；控制用电分时比例偏差
1. 约定月、日和分时用电量
2. 约定偏差容忍比例和考核价格（用户月度加权平均电量价格的%）
3. 可按月或日总量考核，也可按多个时段的月总电量或日总电量考核
控制合约量和用电量及其曲线之间的偏差；控制高电价时段用电量
零售用户考核（山东）
基于申报电量考核
基于基准曲线考核

## Slide 77
即峰段价格： 平段价格≥1.7； 谷段价格： 平段价格≤0.38 深圳用户需满足峰段价格： 平段价格≥1.53， 谷段价格： 平段价格≤0.32 某段电量价格=联动价格*峰（谷）段比例*调整系数 不同比例电量联动不同价格。例如， 10%电量与20%电量分别与不同的价格联动 | 
• 售电公司自身的批发侧均价 • 日前市场月度综合价=∑（每小时实际用电量*每小时日前出清价格）/月度总实际用电量 • 实时市场月度综合价=∑（每小时实际用电量*每小时实时出清价格）/月度总实际用电量 • 月度中长期交易综合价为月度集中竞价、月度挂牌与月度双边三个品种的加权平均价格 • 月度双边协商综合价、月度挂牌综合价为对应品种的加权综合价
不少于10%电量市场联动
执行峰谷分时用户须分别约定锋平谷价格或选择调整系数
零售用户套餐（广东）
煤电联动和服务费为可选

## Slide 78
兆瓦时
日前量＞实时量
合约量＞日前量
0
日前电量＞日前申报电量的部分，售电公司按
照实时市场价格退回，或者说反卖回实时市场。如日前价＞实时价，则亏损；反之，为套利。
合约电量＞日前市场申报电量的部分，售电公司
按照日前市场价格退回，或者说反卖回日前市场。如合约价＞日前价，则亏损；反之，为套利。
1点 …… 24点
实际用电曲线 日前申报曲线 合约分解曲线
日前市场
实时市场
售电公司现货市场报量策略

## Slide 79
偏差利亏自行承担， 超过λ容忍的电量偏差所获套利， 由交易中心回收
+λ0
偏差
-λ0
日前申报电量 < 实际用电量 × (1-λ) 并且 日前电价 > 实时电价
日前申报电量 > 实际用电量 × (1+λ) 并且 日前电价 < 实时电价
日前-实时市场偏差价差收益回收结算
回收效益 = [日前申报电量 - 实际用电量 × 1 + λ ] × (实时电价 – 日前电价)
回收效益 = [实际用电量 × (1−λ) -日前申报电量 ] × (日前电价 – 实时电价)
对于每个结算时段：
允许

## Slide 80
考核用户高电价时段用电量
高电价时段有较多合约电量覆盖
降低风险
低风险电量
因售电价格按照现货均价浮动，风险较低。
如果用户高电价时段用电比例较大，依然存在一定风险
中风险电量
承担部分时段电量现货价格波动可能售价的风险
售电公司风险电量识别
高风险电量
承担现货价格波动全部风险
市场费率
分时电价
一口价

## Slide 81
现货市场中， 用电侧（售电公司）报价前须考虑负荷性质和零售电价格， 刚性负荷报价一般为交易中心公布的价格上限，确保百分百成交；对于价格响应负荷以零售电价格为报价基准，保证一旦成交，购售电收益为正，购电价格过高时，宁愿放弃该段负荷， 以免产生负收益。
零售电价格
刚性负荷报价
响应负荷报价
——刚性负荷须保证成交，价格响应负荷根据零售价格曲线构建报价曲线——
售电公司日前报价策略
刚性负荷 价格响应负荷
元/兆瓦时
兆瓦

## Slide 82
目 录
CONTENTS
1 集中式现货市场的典型设计
4 发电企业现货市场交易策略
2 典型省份电力现货市场设计
5 售电公司现货市场交易策略
8 量化交易在电力现货的实践
7 试结算案例分析
6 中长期合约交易策略
3 电力市场的经济学原理

## Slide 83
差量表达： 总交割电费 = 合约量×合约价 + 日前上网节点价×(日前中标量 – 合约量)
合约电费 日前差量电费 + 合约量×(日前上网节点价 – 日前交割节点价) 因阻塞 造成的 ◆ 买卖双方按合约量、合约价全额单独结算 ◆ 对于卖方： - 日前中标量超出合约量部分按日前上网节点价获得电费收入 - 日前中标量不足合约量部分按日前上网节点价支付电费 ◆ 对于买方： - 日前中标量超出合约量部分按日前上网节点价支付电费 - 日前中标量不足合约量部分按日前上网节点价获得电费返还
按合约 价结算
按合约 价结算
——日前中标量完全兑现合约量
合约电量 未兑现合约电量
合约结算的差量表达方式
日前中标电量
——日前中标量部分兑现合约量
按日前价结算
合约电量
按日前
价买入 （或返还）
日前中标电量

## Slide 84
中长期合约
根据合同约定价格
和日前现货市场价格差异作差价结算
差价表达：
R电费 = 日前中标量×日前上网节点价+合约量×（合约价-日前交割节点价）
> 日前市场：根据日前出清电量和价格做全电量结算
> 中长期合约电量：根据合同约定价格和日前市场出清价格的差值作差价结算
买卖双方承诺针：对合约量支
付（或退还） 日前价格超出合 约价格的差价电费
日前现货市场
根据日前出清价
格做全电量结算
合约结算的差价表达方式

## Slide 85
因为合约的对冲作用，使市场主体在现 货市场中的大亏大盈变成了小亏小赢， 实现了收益和风险的平衡。
基差= P交割节点- P合约 | 基差增大时，对持有空头头寸者有利，对 持有多头头寸者不利；反之，对持有多头头寸者有利，对持有空头头寸者不利。 | 
R电费 = Q合约 ×（ P合约- P交割节点） 差价合约电费 | + 对冲 | Q 日前 ×P日前 日前中标电费
对冲者签订合约的目的是锁定部分电量价格， 对冲现
货节点电价剧烈波动的风险， 而不是为了扩大收益。
节点电价
合约定价应基于对节点电价的预测， 越
接近平均节点电价，说明价格越合理。
中长期合约对冲原理
日前中标电费
差价合约电费
元/兆瓦时
合约价
24点
1点
0
……

## Slide 86
暴露在现货市场结算的电量越 多，说明交易策略越激进；反 之说明交易策略越保守。 | 
①合约曲线与日前中标曲线越贴合，合约对冲效果越好
②用电侧应注意提升现货高电价时段合约量占比，发电侧相反
③发电侧还需注意统一结算点与机组所在上网节点之间的差价
兆瓦时 元/兆瓦时
激进 稳健 保守
日前现货价格 日前中标曲线 合约分解曲线
中长期合约对冲策略
按日前
价买入 （或返还）
未兑现合约电量
日前中标电量
合约电量
24点
0
1点
……

## Slide 87
合约价（元） | 450 | 合约量（兆瓦时） | 1000 | 差价电费 | 说明
时段(小时) | 时段1 | 时段2 | 时段3 |  | 
现货价（元/兆瓦时） | 300 | 500 | 200 |  | 
分解1 | 0 | 1000 | 0 | -50000 | 全部分解到现货价最高时段
分解2 | 300 | 500 | 200 | 70000 | 按现货价正比例分解
分解3 | 333 | 334 | 333 | 116500 | 平均分解
. 将合约电量越多的分解到节点电价高的时段，差价电费越小 ，对用电侧越有利，对发电侧越不利;
. 分解方式1和2较多电量分解在负荷高的时段， 由于负荷与节点电价是正相关， 因此该类分解曲线，对发电侧不利。
合约的价值和收益更多地是由分解曲线决定
中长期合约电量分解策略

## Slide 88
以0.36元/kWh买入该月相同曲线合约电量进行对冲
对冲盈亏=500万×（0.35-0.36） =-5万元
实际结算：
实际中标电量550万kWh 节点电价0.36元/kWh 统一结算点电价0.37元/kWh；
◆ 合约对冲后： 电费=550万 × 0.36=198万元；
◆ 如合约未对冲： 电费=550 万× 0.36+ 500万×（0.35-0.37） =188万元；
◆ 合约对冲减少亏损=198万-188万-5万=5万元。
合约交易双方不存在共赢，一方通过合约提升了收益，另一方一定减少了收益。因此不要将合约电量卖给 自己的售电公司或转让给同一集团的其它机组；合约电量转出时价格越低越有利，转入时价格越高越有利
例 如：
假设某机组年初卖出某月
自 定 义 曲 线 合 约 500 万 kWh ， 合 约 价 0.35 元 /kWh，后预测该月统一结 算点平均电价0.37元/kWh
发电企业中长期合约电量持仓策略

## Slide 89
假设某售电公司年初买入 某月自定义曲线合约500 万 kWh ， 合 约 价 0.37 元 /kWh，后预测该月统一结 算点平均电价0.35元/kWh。 | 以0.36元/kWh卖出该月相同曲线合约电量进行对冲 合约对冲亏损=500万×（0.37-0.36） =5万元 实际结算： 日前申报电量550万kWh 统一结算点电价0.35元/kWh ◆ 合约对冲后： 电费=550万 × 0.35=192.5万元 ◆ 如合约未对冲： 电费=550 万× 0.35+ 500万×（0.37-0.35） =202.5万元 ◆ 合约对冲减少亏损= 202.5万元-192.5万元-5万=5万元
合约交易双方不存在共赢，一方通过合约提升了收益，另一方一定减少了收益因此不要从同一
集团的发电企业购买合约电量；合约电量转出时价格越高越有利，转入时价格越低越有利。
售电公司中长期合约电量持仓策略
例 如：
$

## Slide 90
目 录
CONTENTS
1 集中式现货市场的典型设计
4 发电企业现货市场交易策略
2 典型省份电力现货市场设计
5 售电公司现货市场交易策略
8 量化交易在电力现货的实践
7 试结算案例分析
6 中长期合约交易策略
3 电力市场的经济学原理

## Slide 91
广东今年1月试结算分时电价特点
广东今年现货价格分时由于供需关系紧张的原因，普遍价格较高，凌晨的低电价时段较短，仍存在早晚两个高峰，但价差不大

## Slide 92
山东光伏发电占比较高， 大发时段接近全部发电量占比的10%
9:00~16:00分时均价明显低于其他时段， 18:00~22:00形成一个电价晚高峰
山东现货现货分时价格特点

## Slide 93
山东光伏出力与现货价格对比

## Slide 94
日前实时最大价差可达0.9元/kWh以上， 风险较大
山东日前实时价差

## Slide 95
山西今年2月份现货试结算电价情况
因山西进入大风期以及供暖季， 电价波动剧烈，经常是地板价和天花板价同时出现

## Slide 96
从发电量构成看，常规火电占比 74.78%，新能源占比 20.63%
山西今年一季度新能源发电情况

## Slide 97
目 录
CONTENTS
1 集中式现货市场的典型设计
4 发电企业现货市场交易策略
2 典型省份电力现货市场设计
5 售电公司现货市场交易策略
8 量化交易在电力现货的实践
7 试结算案例分析
6 中长期合约交易策略
3 电力市场的经济学原理

## Slide 98
什么是量化交易模型

## Slide 99
零售套餐
中长期交易
现货交易
在中长期和现货价格高企、用户电量波动较大的情况下， 力保现货交易不发生亏损
• 分析客户典型电量曲线
• 预测现货价格
• 测算用户曲线风险
• 量化套餐定价
量化交易在现货交易中的实践
• 优化合约曲线
• 利用合约套利

## Slide 100
现货市场的价格出清算法
虽然复杂， 但价格大体还是由供需形势决定。日前市场使用的负荷预测、风光出力预测如果不准， 日前和实时价格在某些时刻就会出现较大价差
电价大小 概率模型
全社会负
荷预测
风光出力
预测
如何预测日前和实时市场的价格大小？

## Slide 101
0.5418
0.5133
日期 |  |  | 时间 |  |  | 预测日前价格 |  |  | 预测实时价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 概率最大区间 |  | 概率最大值 | 
2022/5/12 |  |  | 1:00 |  |  | 517.5442 |  |  | 526.192 |  | 0 |  | 0.569853 |  |  | 0.430147 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.5699 | 
2022/5/12 |  |  | 2:00 |  |  | 553.1549 |  |  | 668.4874 |  | 0 |  | 0.705006 |  |  | 0.294994 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.705 | 
 | 2022/5 2022/5 | /12 /12 |  | 3 4 | :00 :00 |  | 478.46 486.95 | 46 94 | 646.7 659.0 | 058 316 |  | 0 0 |  | 0.715 0.671 | 949 233 |  | 0.2840 0.3287 | 51 67 |  | 0 0 |  | 0 0 | [-180, 0] [-180, 0] |  |  | 12
2022/5/12 |  |  | 6:00 |  |  | . 494.6393 |  |  | . 619.6569 |  | 0 |  | . 0.545562 |  |  | . 0.454438 |  |  | 0 |  | 0 |  | , [-180, 0] |  | . 0.5456 | 
2022/5/12 |  |  | 7:00 |  |  | 438.6342 |  |  | 658.0493 |  | 0 |  | 0.539564 |  |  | 0.460436 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.5396 | 
2022/5/12 |  |  | 8:00 |  |  | 407.7312 |  |  | 383.5418 |  | 0 |  | 0.579905 |  |  | 0.420095 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.5799 | 
2022/5/12 |  |  | 9:00 |  |  | 371.367 |  |  | 368.0841 |  | 0 |  | 0.591126 |  |  | 0.408874 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.5911 | 
 | 2022/5 | /12 |  | 10 | :00 |  | 256.43 | 41 | 202.0 | 613 |  | 0 |  | 0.461 | 109 |  | 0.5388 | 91 |  | 0 |  | 0 | [0, 180] |  | 0.53 | 89
2022/5/12 |  |  | 11:00 |  |  | 177.771 |  |  | 197.3916 |  | 0 |  | 0.39519 |  |  | 0.60481 |  |  | 0 |  | 0 |  | [0, 180] |  | 0.6048 | 
2022/5/12 |  |  | 12:00 |  |  | 209.6801 |  |  | 253.1639 |  | 0 |  | 0.371306 |  |  | 0.628694 |  |  | 0 |  | 0 |  | [0, 180] |  | 0.6287 | 
2022/5/12 |  |  | 13:00 |  |  | 172.1829 |  |  | 187.3644 |  | 0 |  | 0.599736 |  |  | 0.400264 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.5997 | 
2022/5/12 |  |  | 14:00 |  |  | 250.3949 |  |  | 271.127 |  | 0 |  | 0.590805 |  |  | 0.409195 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.5908 | 
2022/5/12 |  |  | 15:00 |  |  | 232.9721 |  |  | 320.7862 |  | 0 |  | 0.535163 |  |  | 0.464837 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.5352 | 
2022/5/12 |  |  | 16:00 |  |  | 301.4859 |  |  | 384.7708 |  | 0 |  | 0.594227 |  |  | 0.405773 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  | 0.5942 | 
2022/5/12 |  |  | 17:00 |  |  | 358.6533 |  |  | 435.4008 |  | 0 |  | 0.541839 |  |  | 0.458161 |  |  | 0 |  | 0 |  | [-180, 0] |  |  | 
2022/5/12 |  |  | 19:00 20:00 |  |  | 457.9937 469.3854 |  |  | 424.7744 412.2373 |  | 0 |  | 0.382179 0.345314 |  |  | 0.617821 0.654686 |  |  | 0 |  | 0 |  | [0, 180] |  | 0.6178 0.6547 | 
2022/5/12 |  |  | 21:00 |  |  | 486.856 |  |  | 483.4919 |  | 0 |  | 0.367227 |  |  | 0.632773 |  |  | 0 |  | 0 |  | [0, 180] |  | 0.6328 | 
2022/5/12 |  |  | 22:00 |  |  | 452.514 |  |  | 436.5429 |  | 0 |  | 0.301404 |  |  | 0.698596 |  |  | 0 |  | 0 |  | [0, 180] |  | 0.6986 | 
2022/5/12 2022/5/12 |  |  | 23:00 24:00 |  |  | 419.91 383.7924 |  |  | 424.6845 584.0601 |  | 0 0 |  | 0.582115 0.792209 |  |  | 0.417885 0.207791 |  |  | 0 0 |  | 0 0 |  | [-180, 0] 180, 0] |  | 0.7922 | 
日前实时价差预测模型
0.5821
0.7159
0.67
[-1500, -180]
[500, 1500]
2022/5/12
2022/5/12
2022/5/12
[180, 500]
493.3665
432 3297
433.3089
0.486673
0.513327
580 6046
[-180, 0]
[-180 0]
0 69617
0 30383
[0, 180]
[0, 180]
[0, 180]
0 6962
18:00
5:00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 102
中电普华公司简介
THANKS FOR WATCHING